## Slide 1
당사 무선기판(wlan0) 운영 방안
1. 브릿지 방식 비교
구 분 | ① 커널 br0 (4-addr/WDS) | ② relayd (proxy-bridge) | ③ 당사 방식 (3-addr L2 · MAC 클론)
장치 성격 | 네트워크 브릿지(IP 노드) | L3 릴레이(라우터형) | 투명 L2 무선 브릿지 (무선 연장)
무선 프레임 | 4-address (WDS) | 3-address | 3-address
AP 설정 | WDS 지원 필수 | 일반 AP | 일반 AP (추가설정 불필요)
Proxy ARP | 불요 | 사용 | 미사용
유선측 기기 | 다수 | 다수 (L3 릴레이·proxy ARP) | 1대 (OPC Board 전용)
장치 자체 IP | br0 단일(유·무선 노출) | relayd IP(유·무선 노출) | eth0(유선)만 · 무선 미노출
■ 당사 방식(③)의 강점 — 단순한 L2 무선 연장이라 통신이 깨끗합니다
✔ 일반 AP 그대로 호환
WDS·Proxy-ARP 등
→ 특수 무선 설정 불필요
✔ L2만 제공 · L3 미관여
OPC Board의 IP·서브넷·GW 그대로 사용
→ 재주소·NAT 없음
✔ 상위 통신 무간섭
무선 품질(RSSI/SNR) 외에는 통신에 영향 없음
→ L3 변환·세션 끊김 없음
✔ 단순 · 결정론적
L3 상태(호스트 라우트·ARP 캐시) 없음
→ 장애 지점 최소 (반송제어 유용)
2. 네트워크 토폴리지 변경 안
① wlan0 별도 서브넷 필요
wlan0와 OPC Board가 동일 클론 MAC으로
같은 무선 세그먼트에 노출 →
같은 서브넷이면 ARP 충돌 →
IP 서브넷 분리
② wlan0 전용 GW 필요
장치 자신(wlan0)의 cross-subnet(NTP·PC)
통신엔 GW 필요 ("브릿지라 GW 불요" 정정)
→ .129.254와 동일 세그먼트에 secondary
③ wlan0 서브넷 라우팅 등록
PC→STA(wlan0) 무선 직접 접근은 구조상
별도 관리 IP + 코어망 경로(return route)필요 → 양방향 도달 성립
OPC Board GW 설정
172.22.131.x (/17)
GW 172.22.129.254
→ MCP 172.22.1.10 반송제어
(기존 설정 그대로 사용)
※ relayd = mlan0 자기 MAC 1개 등록 + IP별 L3 forward·Proxy ARP (서브넷 유지, pseudo-bridge) / 당사 = OPC MAC 클론으로 L2 직접 연장 (Proxy ARP 불요)

## Slide 2
운용 네트워크 토폴로지 — 무선기판(wlan0) 전용 서브넷·GW 반영 (당사 요청안)
Client / STA side
Network services
반송제어: MCP ↔ OPC Board 를 위한 OPC GW 유지·확인 필요
PC → STA(wlan0) Access 를 위한 서브넷 라우팅 등록 필요
OPC Board
172.22.131.x
GW 172.22.129.254
STA (무선기판) · OPC MAC 클론
eth0
172.22.186.1/17
wlan0
Wi-Fi
AP
172.22.129.1~200
AP-HUB
Net 172.22.96.0
Mask 255.255.240.0 (/20)
GW 172.22.97.254
CORHUB
172.22.1.252
MCP
172.22.1.10
NTP
172.22.2.1
PC
172.22.1.151
Net 172.22.0.0
Mask 255.255.252.0(/22)
GW 172.22.1.254
Net 172.22.128.0
Mask 255.255.128.0(/17)
GW 172.22.129.254
★ 무선기판(wlan0) 전용 — 신규
172.22.112.x / 255.255.255.0 (/24)
GW 172.22.112.254 · NTP 172.22.2.1
★ GW 종단 장치(추정 AP-HUB의 client측)에
.129.254(OPC,기존) + .112.254(wlan0,신규 secondary)
→ 동일 L2 세그먼트에 공존
■ eth0 ↔ OPC Board : 단독 폐쇄망
유선 1:1 전용 · 격리 · 무선 미노출(arp_ignore)
eth0 IP = 172.22.186.1/17 (OPC 동일 서브넷)
고정 · 전 BD 중복 가능
■ 당사 요청 변경점 / 사양
① wlan0(무선) : 172.22.112.x/24 별도 서브넷 신규 (OPC와 다른 서브넷)
② GW 172.22.112.254 신규 (=.129.254와 동일 L2 세그먼트, secondary)
③ OPC Board : 172.22.131.x, GW 172.22.129.254 (유지)
④ wlan0 서브넷 라우팅 등록 → PC→STA Access 양방향 성립
⑤ eth0(유선) : 172.22.186.1/17 폐쇄망 고정 (OPC와 동일 서브넷·무선 미노출)
■ DFK 확인 요청 (배정 전 선행 확인)
ⓐ 172.22.129.254 보유 장치(AP-HUB 추정)에 wlan0용 secondary GW 추가 가능 여부
ⓑ AP·WLC가 동일 STA MAC(클론 M)에 복수 IP 공존 허용 여부
· IP 주소 충돌 아님 → "한 MAC에 IP 몇 개 허용?" 정책 문제
· OPC 172.22.131.x + wlan0 172.22.112.x (서로 다른 서브넷)
※ DAI·IPSG·DHCP snooping이 1 MAC=1 IP 강제 시 차단
→ 정적 바인딩 예외 / 정책 완화 요청